## Slide 1: Projeto 1 | Proposta D
Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência
Autores:
Paulo Sousa | Pedro Ferreira
Unidade Curricular:
Eletrónica Configurável
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica 2025/2026
Projeto 1: Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência

## Slide 2: Objetivos
Moduladores ASK e OOK em PL.
Multiplexagem por Divisão na Frequência. Controlo de ganhos.
Emulação de canal físico.
Seleção de sinais para visualização no DAC/ILA.
Projeto 1: Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência

## Slide 3: Arquitetura do Sistema 1
Geração e Mapeamento:
BRAMs, com OOK (2-ASK) e ASK (4-ASK).
Portadoras: Geradores DDS.
Projeto 1: Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência

## Slide 4: Arquitetura do Sistema 2
Modulação e Ganho: Blocos multiplicadores.
Multiplexagem FDM: Somador digital.
Projeto 1: Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência

## Slide 5: Arquitetura do Sistema 3
Emulação de Canal: Filtro FIR.
Visualização: MUX combinacional em VHDL.
Projeto 1: Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência

## Slide 6: Geração das Portadoras
Geração precisa de sinusóides digitais.
Frequência da Portador no ASK Modulator: 5 MHz Frequência da Portadora no OOK Modulator: 2 MHz
Projeto 1: Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência

## Slide 7: Geração de Dados e Mapeamento
.coe
Ficheiros simulam geradores pseudo-aleatórios.
ASK Mapper: Converte bits em 4 níveis de amplitude.
Line Coder: Converte stream binária OOK para formatos exigidos.
Projeto 1: Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência

## Slide 8: Multiplexagem FDM
Operação A + B para sobreposição linear dos canais ASK e OOK.
Configuração de Pipeline interno ativada para garantir o fecho de timing constraints a 125 MHz.
Projeto 1: Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência

## Slide 9: Emulador de Canal
Restrição de banda e distorção programada com compilador FIR.
Projeto 1: Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência

## Slide 10: Visualização
Bloco combinacional com instrução case para seleção dinâmica. Encaminha o sinal selecionado para o barramento dac_data_o .
Todos os sinais anteriores disponíveis no ILA.
Projeto 1: Modulação ASK/OOK Multiplexada na Frequência